## Slide 1: TOLERANSI DAN SUAIAN
TIM GURU PRODUKTIF TEKNIK MESIN

## Slide 2
Toleransi adalah selisih antara ukuran terbesar dan terkecil yang diperbolehkan.
Ukuran dasar / jadi / nominal adalah ukuran sebenarnya dari benda kerja yang dikehendaki.
Jadi ukuran nominal harus ada dalam batas toleransi.

## Slide 3
Ada dua jenis system toleransi: system poros (shaft) dan lubang (hole). Keduanya digambarkan secara skematis seperti di bawah ini.
Ukuran dasar
poros
Garis nol
+
-

## Slide 4: Beberapa istilah:
Ukuran nominal: ukuran yang dicantumkan pada gambar
Ukuran terbesar: ukuran batas terbesar yang diperbolehkan
Ukuran terkecil: ukuran batas terkecil yang diperbolehkan
Simpangan atas: selisih antara ukuran terbesar dan ukuran nominal
Simpangan bawah: selisih antara ukuran terkecil dan ukuran nominal.

## Slide 5: RUMUS
Jika toleransi yang diberikan ±
Ukuran Terbesar (Batas Atas) = Ukuran + Simpang Atas
Ukuran Terkecil (Batas Bawah) = Ukuran – Simpang Bawah
Jika toleransi yang diberikan - dan -
Ukuran Terbesar (Batas Atas) = Ukuran – Simpang Atas
Ukuran Terkecil (Batas Bawah) = Ukuran – Simpang Bawah
Jika toleransi yang diberikan + dan +
Ukuran Terbesar ( Batas Atas) = Ukuran + Simpang Atas
Ukuran Terkecil (Batas Bawah) = Ukuran + Simpang Bawah
Toleransi : Ukuran Terbesar – Ukuran Terkecil / Batas Atas – Batas Bawah

## Slide 6
Ukuran nominal | 30 mm | a | b | c | d
Simpangan atas |  | +0.1 | -0.1 | +0.2 | +0.1
Simpangan bawah |  | -0.2 | -0.3 | +0.1 | -0.1
Ukuran terbesar (batas atas) |  |  |  |  | 
Ukuran terkecil (batas bawah) |  |  |  |  | 
Toleransi |  |  |  |  | 
Ø30
+0.1
-0.2
Ø30
-0.1
-0.3
Ø30
+0.2
+0.1
Ø30
±0.1

## Slide 7: TERIMA KASIH …