## Slide 1: Kalibrasi
Tim Guru Produktif Mesin

## Slide 2: Pengertian Kalibrasi
Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
(menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) )

## Slide 3: Tujuan
Untuk mencapai ketertelusuran pengukuran.
Hasil pengukuran dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan / internasional), melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus.

## Slide 4: Cara Kalibrasi Jangka Sorong
Jangka sorong dikalibrasi dengan cara mendorong rahang geser sampai menyentuh rahang tetap.
Apabila rahang geser berada pada posisi yang tepat di angka nol, yaitu angka nol pada skala utama dengan angka nol pada skala nonius saling berhimpit pada satu garis lurus, maka jangka sorong tersebut udah terkalibrasi dan siap dipakai.
Caranya:
Pertama, kendurkan baut pengunci dan geser rahang pelan – pelan. Lalu, perkirakan sesuai dengan ukuran benda yang sedang diukur dan pastikan saat rahang tertutup menunjukan angka nol.
Setelah alat siap buat mengukur, bersihkan permukaan rahang dan benda yang akan diukur dan jangan sampai ada kotoran yang menempel pada keduanya. Karena bisa berpengaruh pada keakuratan pengukuran.
Kemudian, apitlah benda yang diukur dengan menutup rahang yang dibuka tadi dan kamu bisa melihat skala utama dan skala noniusnya.

## Slide 5: Peratawan Jangka Sorong
Jadi, faktor terjadinya kerusakan alat adalah ketidakstabilan suhu ruang penyimpanan dan tempat penyimpanan, jadi memungkinkan jangka sorong buat memuai atau menyusut dan terbentuk atau tergores. Oleh karena itu, kamu simpan jangka sorong pada suhu dan tempat penyimpanan yang khusus, biasanya ada kotak penyimpanan khusus supaya gak terjadi pemuaian dan tergores.

## Slide 6: Kalibrasi Mikrometer

## Slide 7: Cara Kalibrasi Mikrometer
Prinsip dasar penyetelan micrometer adalah dengan memposisikan anvil ke titik pengukuran yang sudah diketahui hasilnya. Misal pada outside micrometer 0-25 mm maka kita harus memutar rachet agar spindle bergerak mentok menyentuh anvil. Ini artinya titik pengukuran sudah kita ketahui hasilnya yakni 0,00 mm. jangan lupa untuk mengaktifkan lock.

## Slide 8: Terima Kasih
Tim Guru Produktif Mesin